# Příloha č. 1: Technická specifikace

Testovací a školící středisko vysokonapěťové techniky.

Laboratoř elektrických točivých strojů

Technická specifikace požadovaného vybavení

Zařízení musí být nová, pokročilá a odpovídající standardům EN, event. IEEE.

1)	Dynamický analyzátor motorů

- monitoring stavu motoru při jeho chodu

- přenosné zařízení,

- pokročilé databázové zpracování dat, kompatibilita s MS Access

- diagnostika degradace stroje, jeho přehřívání

- požadované funkce : kvalita napětí, výkon stroje, proudové poměry, harmonická spektra, mechanické jevy, přechodné jevy

- testovací napětí do 1000 V AC, 500 V DC, proudy až do 3000 A

2)	Přenosný síťový analyzátor

- LCD display s možností vyobrazení harmonických, průběhu napětí a proudu, zkreslení, fázorového diagramu

- FFT minimálně do 50. harmonické

- funkce výkonů a energií, nesymetrií

- nastavitelné vstupní rozsahy napětí (1-3000) a proudu (1-600) přes měřicí transformátory

- rychlé záznamy přechodných dějů

- vstupní napětí do 600 V, proud do 1000 A

- alespoň 3 napěťové a proudové vstupy

- klešťové proudové vstupy

3)	Přesný síťový analyzátor

- Třífázové měření  napětí a proudů, harmonická analýza do 40. harmonické, FFT, výkony

- Časové průběhy, fázorové diagramy veličin

- Přenosné zařízení

- Galvanicky oddělené vstupy

- Osciloskopické funkce

4)	On-line analyzátor elektrických motorů

- přenosný na baterie, integrována procesorová jednotka

- monitoring kvality napětí pro širokou škálu napěťových hladin

- 6 kanálů, měření impedancí, výkonů, účinností, momentu

- měřené napětí do 600 V AC

5)	Dvoukanálový digitální osciloskop

- šířka pásma 60 MHz, vzorkovací frekvence 250 MS/s

- přenosné provedení (max. rozměr 20 cm, hmotnost 700 g)

- standardní funkce osciloskopu (detekce vrcholu, XY mód, automatická měření, matematické operace se signály)

- rozhraní USB a software pro přenos dat

- maximální vstupní napětí 400 V vrcholové

6)	Ovladač na LabVIEW pro síťový analyzátor

- SW pro pokročilé zpracování měřených dat

7)	Pomocná doplňková provozní měřící zařízení

- Měření základních i sekundárních parametrů sítě a zátěží

8) 	Zaškolení konečných uživatelů v užívání dodaného vybavení; montáž, kalibrace a  překlady

Maximální možná celková cena dodávky: 1 900 000,- Kč (včetně DPH)

Min. záruční doba 24 měsíců.