Příloha č. 1: Technická specifikace

# Transfúzní a dialyzační křesla fakultní nemocnici Dr. Dragiša Mišoviće v Bělehradě

# Technická specifikace

- Pohodlné křeslo pro všechny pozice pacienta, pojízdné provedení s bržděnými kolečky Ø 75 mm.

- Moderní design s měkkým čalouněním a plastovými kryty.

- Čtyřdílná pracovní plocha s optimálními rozměry 600 x 1 900 mm – volitelná barva potahu (koženka) – počet a  typ barev na křeslech nutno dojednat s partnerskou organizací (viz adresa níže)

- Pracovní plocha rozdělena na hlavu, opěradlo, sedák a nohy.

- Součástí standardního vybavení je infúzní stojan, který je oboustranně použitelný.

- Křeslo má snímatelné omyvatelné infúzní podpěry rukou, které jsou nastavitelné ve všech směrech i sklonech.

- Zástavbové rozměry křesla optimálně 600 x 800 mm v sedě, 600 x 1 800 mm vleže.

- Nosnost 180 kg

- Hmotnost 80 kg

- Výška pevná 620 mm

- Sklon zad nastavitelný manuálně 0°+ 60°, nožní segment nastavitelný manuálně 0° - 85°, hlavový segment nastavitelný manuálně -20°+ 30°

- Trendelenburg nastavitelný manuálně 0°- 15°.

Celkový dodaný počet: 10 kusů

Maximální možná celková cena dodávky: 700 000,- Kč (včetně DPH)

Min. záruční doba: 24 měsíců.

Partnerská organizace:

Fakultní nemocnice KBC „Dr Dragiša Mišović”

H.M.Tepica 1

Bělehrad

Srbsko

Zastoupená: Prof. Dr sci med Radisav Scepanovic (ředitel)

e-mail: office@dragisamisovic.bg.ac.rs

tel.: +381 11 36 30 700

fax +381 11 36 72 077

Kontaktní osoba: Mr sci med dr Vladimir Zivanovic

e-mail: srvlad@gmail.com